MESURE DE L'INTENSITE LUMINEUSE  EN FONCTION DE LA DISTANCE

Objectifs : montrer la relation entre l'énergie reçue par une planète et sa distance au soleil, source de lumière sphérique.

C'est aussi un des premiers TP et souvent le premier contact avec l'ExAO pour les élèves de Seconde.

On dispose de 4 postes pour un groupe TP de 16 élèves, leur permettant un travail d'équipe en situation totale d'autonomie.

Matériel pour un poste :

- ordinateur et poste ExAO avec logiciel généraliste type Généris (ESAO Jeulin)

- 1 sonde lumineuse et son adaptateur

- 1 banc optique avec sa boîte d'accessoires  (emprunté aux Sciences physiques)

- 1source lumineuse type lumière froide avec variateur, une pince en bois

Matériel professeur :

- 1 torche type "mini-Maglite" : lumière sphérique

- 1 lumière rouge laser

Protocole donné aux élèves :

Sonde Lumineuse

Source

Lumineuse

Banc optique

- Placer la source lumineuse face à la sonde lumineuse

- Fixer la sonde lumineuse sur la plaque à l'aide de la pince, la fenêtre bien dirigée vers la lumière

- Placer la sonde exactement au repère 5 cm du banc optique, la fenêtre à la hauteur du faisceau

- Paramétrage du logiciel Généris :

- "Acquisition" - "Tests et calibrages" : régler l'intensité de la source lumineuse pour que la sonde C2 ne sature pas : vers 9700 kW / m²  (en dessous de 10.000  kW  / m²)

- "Acquisition" - "Paramètres" : sélectionner  "sonde C2 Intensité lumineuse en W / m² "

"manuelle sur X" - "cm" - "0 à 130 cm" - "nombre : 12" - "affichage en temps réel" - "lancement"

- Valider la mesure par "mesure suivante" (surtout pas par OK seul)

- Enregistrer toutes les mesures selon les distances du tableau suivant :

| Distance à la source en cm | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,3 | 12,9 | 19,6 | 30 | 40 | 50 | 67,2 | 123,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distance réelle des planètes en 106 km | Mercure 58 |  |  |  | Vénus 108 | Terre Lune 150 | Mars 228 |  |  |  | Jupiter 780 | Saturne 1430 |

Compte-rendu individuel à rendre                                                       TP ENERGIE SOLAIRE

Indiquer : Classe - Groupe de TP - NOM - Prénom - Date

- Tracer la courbe expérimentale obtenue

- Donner un titre à la courbe

- Positionner les 7 planètes sur la courbe par leur nom

- A quelle distance en cm aurait-il fallu placer la sonde lumineuse pour figurer la planète Neptune ?

- Tracer sur votre calculatrice graphique la fonction  y = 1 / x². Que peut-on remarquer ?

- Dans notre courbe expérimentale, expliquer ce que représente y, ce que représente x

Réponses attendues :

- L'élève trace la courbe reliant les points expérimentaux obtenus sur son graphique tiré sur imprimante.

- titre attendu " Variation de l'intensité lumineuse reçue par la sonde (en KW/m²) en fonction de la distance à la source lumineuse (en cm)"

(En refusant un titre "Intensité reçue par la planète en fonction de sa distance au soleil" on souligne la différence entre le modèle expérimental et la réalité).

- Il place la position relative des 7 planètes demandées.

- Il doit rechercher dans son livre la distance réelle de Neptune au Soleil (4.500 MKm) et établir le rapport de proportionnalité pour donner la distance relative : 388 cm.

- Le professeur de mathématique a appris aux élèves comment afficher une fonction.

L'élève retrouve le tracé expérimental, en faisant observer qu'il correspond seulement aux valeurs de x>0.

- y = énergie reçue par la sonde (et non énergie solaire reçue) et x = distance de la sonde à la source (et non distance des planètes au soleil).

Lumière sphérique :

En projetant sur un écran une lumière sphérique (type lampe Maglite) à des distances différentes, on montre aisément que l'énergie lumineuse se répartie sur un disque de surface variable - en fait une sphère, de rayon r dont le centre est la lampe, et coupée par le plan de l'écran :

Surface d'une sphère =  4  r ²      où la variable  r  représente la distance d Soleil - planète

Fonction mathématique   y = f(x) = 1 / x ²

L'énergie lumineuse reçue par une planète est inversement proportionnelle au carré de sa distance au Soleil.

(quand la distance double, l'énergie est divisée par 4)

Par comparaison, la lumière unidirectionnelle (non sphérique) d'un rayon laser (type pointeur) garde la même énergie et le même aspect ponctuel quelque soit la distance.

Courbe mathématique   y = 1 / x ²	obtenue par tableur : elle est parfaitement superposable à la courbe expérimentale :

Température et distance à la source :

Pour un corps noir à l'équilibre, l'énergie émise est égale à l'énergie reçue et absorbée E.

Les mesures expérimentales (non entreprises avec les élèves), montrent que la température du corps noir varie comme l'inverse de la racine carré de sa distance d à la source :  T = 1/ √ d

En effet, l'énergie reçue est inversement proportionnelle au carré de la distance à la source   E = 1 / d ²

et l'énergie d'une source lumineuse est proportionnelle à la puissance 4 de sa température    E = T 4

Donc   T 4  =  1 / d ²     et    T 2  =  1 / d     et    T = 1/ √ d

Courbe mathématique   y = 1 / √ x  obtenue par tableur : elle n'est pas superposable à la courbe expérimentale obtenue avec les élèves :